Користування газом

І.Основні вимоги безпечної експлуатації побутових газових приладів:

а)забороняється самовільно встановлювати, переставляти, ремонтувати і замінювати газові прилади;

б)забороняється виявляти витікання газу за допомогою запаленого сірника;

в)забороняється користуватися несправними газовим приладами чи використовувати їх не за призначенням;

г)забороняється залишати без нагляду працюючи газові прилади;

д)забороняється сушити білизну чи волосся над плитою із запаленими пальниками;

е)забороняється використовувати газові плити з метою опалення;

ж)не допускається користування газом особам, які не пройшли спеціальне навчання.

ІІ. Вимоги техніки безпеки при користуванні побутовим газовим приладами.

1.Газові плити. Перед розпалюванням пальників газові плити необхідно:

а)перевірити, чи закриті крани на газопроводі до газової плити;

б)запалити сірник, піднести його до пальника плити і лише після цього відкрити кран цього пальника;

в)забороняється користуватись пальником, якщо полум’я проскакує всередину пальника або відкривається від нього;

г0перед використанням духовкою необхідно провірити її, різко закривши і відкривши дверцята (3-5 разів);

д)для виключення газової плити необхідно закрити кран пальника. А потім кран, вентиль на підведеному газопроводі чи вентиль на балоні.

2.Газові проточні водонагрівачі (колонки).

Перед включенням колонки в роботу перевірте належність тяги в димоході.

Після цього необхідно:

а)відкрити кран, через який надходить газ;

б)запалити сірник і, повернувши ручку на першу горілку, запалити пальник;

в)відкрити кран на водопроводі;

г)запалити пальник колонки, відкривши кран в положення «відкрито»;

д)забороняється відключати автоматичний пристрій в колонці;

е)для виключення колонки необхідно закрити кран подання газу, а потім, дочекавшись, коли охолоне вода, закрити кран водопроводу.

3.Опалювальні котли (АГВ-80,АГВ-120)

Для включення в роботу котлів необхідно:

а)перевірити наявність тяги в димоході;

б)перевірити, чи закритий кран на приладі;

в)протягом 5хв. провентилювати топку, піднести запалений сірник до запальника, натиснути на кнопку електромагнітного клапана до відказу і запалити запальник;

г)переконавшись, що запальник продовжує горіти, повільно відкрити кран на пальнику.

Щоб виключити опалювальний котел, слід:

- закрити кран газу на водонагрівачі;

- закрити кран на газопроводі перед водонагрівачем.