ПОГОДЖЕНО                                                                                    БЕСІДА БЖД

Заступник з виховної роботи

__________________________

(підпис, П.І.П.)

«___»_______________20__р

ОБІРВАНИЙ ПРОВІД

Останнім часом в деяких областях України спостерігаються сильні вітри, грози, зливи. В результаті цих  стихійних явищ мали місце обривання проводів повітряних ліній електропередач. Обірваний провід під напругою являє собою смертельну небезпеку. Для людей та тварин, які перебувають поруч. Тому слід дотримуватись таких правил безпеки.

1. Не торкатися обірваних проводів, вони можуть бути під напругою, а це смертельно небезпечно. А якщо це проводи високої напруги, то небезпека поширюється і на земляну ділянку навколо проводу.

2.Виявивши обірваний або провисаючий провід повітряних ліній,  слід організувати охорону місця пошкодження , попередити всіх  про небезпеку і негайно сповістити черговому інженеру електромереж. Необхідно зупинити рух транспорту через обірваний провід.

3. До обірваних  проводів  не можна наближатися на відстань менше 8 м.

4. Не торкайте опор ліній електропередач. Додержуйтесь всіх попереджень, вказаних на плакатах. Не можна використовувати опори ліній електропередач для прив’язування тварин.

Суворо дотримуйтесь цих правил і вимагайте дотримування від інших.